2021年厦门东海洋食品有限公司

氨泄漏应急演练

一、演练目的

提高全员对突发氨泄露事故的应变能力，增强员工安全意识及自我保护意识，减少或避免氨泄露事故的严重后果，保证企业生产经营活动的正常进行。提高全员安全意识的同时，通过演练使员工掌握应急救援运行程序和方法，提高各专业队伍协调作战的能力。

演练要求：

1、各部门职工认真学习、培训有关内容，积极参与演练。

2、各专业队由各队负责人组织学习、训练器材的使用和相关救援任务。

3、在演练中各级人员、专业队伍相互配合、协同作战，服从命令，听指挥。

4、各队负责人认真做好本队的安全工作，防止发生事故。

演练注意事项：

1、选定区域附近必须将可燃物清除干净。

2、部门人员进行疏散时不得打闹。

3、应急救援队员抢险时，人必须在安全区域内。

4、为保证演练的顺利进行，在演练过程中，严禁无关人员进入应急区域。

5、演练结束后由演练总指挥总结并宣布演练结束，任何人不得提前离开集合场地。

6、演练结束后要安排人员清理好现场。

二、时间安排

2021年6月25日14:00-15:00

三、演练地点：氨机房；

- 演练前准备工作：

- 各部门在活动举行前自行培训本部门人员熟悉本区域的疏散通道、疏散秩序

- 演练前准备如下抢救物资：防毒面具4只，橡胶手套4副，现场消防器材，医药箱一只及急救药品、急救清洗剂（乳酸、硼酸）、器材若干、警戒隔离带、并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽、工作服等。

五、演练内容：

氨机房操作工发现调节站供液管阀门法兰泄漏，氨报警器报警，氨机工巡查在泄漏处附近瞬间晕厥，另氨机工立即报警，公司应急小组启动：立即疏散员工、对晕厥员工抢救、泄漏法兰紧急处理、稀释机房周围空气、经抢险队处理，氨泄漏得到有效控制。

六、演练安排

1.险情汇报

氨机房调节站阀门法兰因发生泄漏，氨机房氨气较重泄氨报警器报警（同时氨机房排风扇、水喷淋装置启动）。

氨机房操作工立即排查发现调节站阀门法兰处泄漏，由于氨气浓度大，氨机工瞬间晕厥，另一个氨机工立刻报告工程部胡主任， “发生氨气泄漏、有人员晕厥”。胡主任赶到现场，发现氨气浓度大一时无法靠近调节站，迅速组织班组人员带上防化服、呼吸器及相关物品撤至安全区域，并立即通知邹圆娥厂长（应急小组总指挥），邹厂长立即电话通知各应急小组同时火速赶往现场；

电话：抢险组，氨机房发生液氨泄漏，立即到现场检查泄漏情况并进行封堵处理。

电话：消防组（车间主任汤武彬），氨机房发生液氨泄漏，速到现场，接好消防水带做好灭火准备并进行喷水进行空气稀释处理。

电话：保安，氨机房发生液氨泄漏，速设立警戒，做好警戒，严禁无关人员、车辆进入。

电话：车队（车队长吴俭），氨机房发生液氨泄漏，速到现场以防人员伤害，做好急救准备，随时待命。

电话：疏散组（副厂长张亚端）和各部门主管快速赶到临时指挥点，命令车间紧急停产、人员疏散，撤离到公司广场，并清点人数。

电话：医护组（品管部主任杨若君），氨机房液氨贮罐发生泄漏，速到现在随时对伤员进行施救处理。

各救援队到达现场后集合。

2.现场救援

工程部主任（抢险组组长）胡永潘向总指挥（邹圆娥厂长）报告现场情况。

现场治安人员拉警戒带进行隔离，禁止无关车辆及人员进入。

总指挥命令：

1..抢险组、医护组：迅速抢救、救护伤员，抢险组并立即堵漏。抢险组迅速到机房门口附近2名队员迅速穿好防化服，进入现场抢救伤员到门口，医护组迅速接过把伤员抬到开阔地方救护送医。

其它抢险人员迅速戴好空气呼吸器（防毒面具），工具在现场并用消防水对机房内调节站泄漏的法兰和周围氨气浓度进行稀释（氨机房排风扇、水喷淋已开启），氨气浓度得到有效控制，经检查法兰螺丝松动发生泄漏，立即用扳手、管钳锁紧螺丝直到不泄漏为止，泄漏得到控制。

3.消防组：迅速接好消防带，用喷雾水枪在机房外面对周围空气进行喷淋稀释消除外溢氨气。

4.命令车间紧急停产，疏散组指挥人员疏散，撤离到公司广场，并清点人数。

5. 任务完成，救援队伍报告情况：

抢险组报告：泄漏已被封堵，机房内氨气通过氨贮罐喷淋装置喷水进行稀释，和排风机排出已经氨气，汇报完毕。

消防组报告：氨机房周围空气得到稀释没有氨气，本队无人员伤亡，汇报完毕。

医护组：受伤人员已送医，汇报完毕。

疏散组报告：人员安全疏散到公司广场，人数清点全部到齐，报告完毕。

品管部报告：周围空气没被污污染，喷淋水全部流到应急池内，报告完毕。

6.指挥部发布命令结束应急状态，解除警报。由综合部向各部门发出警报解除的通知。

各队负责人召集参加人员集合列队，由总指挥讲话，对本次预案演练进行讲评。

审核：胡永潘	批准：邹圆娥

厦门东海洋食品有限公司

2021.6.25